المعايير الوطنية لجودة الهواء

(National Ambient Air Quality Standards)

المادة (1) :

الأهداف:

# وضع القيم الحدية لتراكيز الملوثات في الهواء المحيط من أجل درء أو منع أو تخفيف الآثار الضارة على صحة الإنسان خاصة والبيئة بشكل عام .

# الحصول على معلومات كافية عن تراكيز الملوثات في الهواء المحيط وضمان أنها معلنة للعامة .

# تقييم مستويات تراكيز الملوثات في الهواء المحيط بالمقارنة مع الأسس والمعايير الوطنية لجودة الهواء .

# الحفاظ على نوعية الهواء الجيدة في المناطق التي تحقق هذه الأسس والمعايير والسعي لتحسين نوعية الهواء في المناطق التي يكون فيها مستوى التلوث عالياً.

# أن تكون هذه المعايير الوطنية بمثابة أداة في أيدي الجهات المختصة و السلطات المعنية و أصحاب القرار لتقييم أداء ومدى فاعلية الإجراءات و خطط العمل التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الملوثات إلى الهواء المحيط.

المادة (2) :

تعاريف:

# " الهواء المحيط " و يعني الهواء الخارجي ويستثنى منه هواء بيئة العمل.

- " جودة الهواء " و تعني نوعية الهواء من حيث محتواه من الملوثات.

# " الملوث " ويعني أية مادة أو مركب أو جسم يطرح إلى الهواء المحيط ويمكن أن يكون له آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة.

- " تركيز الملوث " ويعني كمية المادة من الملوث الموجودة في واحدة الحجم معبراً عنها بالميكروغرام/متر مكعب من الهواء (μg/m3) أو ميليغرام/متر مكعب من الهواء (mg/m3) أو معبراً عنها بجزء من المليون جزء – حجم/حجم (Parts per million, ppm-V/V).

- " مستوى التلوث " ويعني تراكيز الملوث في الهواء المحيط خلال زمن معين.

- " زمن التعرض" و يعني الفترة الزمنية للتعرض لتركيز الملوث معبراً عنها بالدقائق أو الساعة أو اليوم أو السنة.

- " تقييم مستوى التلوث " ويعني أية طريقة أو وسيلة تستخدم لقياس أو حساب أو تقدير مستوى الملوث في الهواء المحيط.

# " القيمة الحدية " وتعني تركيز الملوث الموضوع على أساس المعرفة العلمية وبشكل يهدف إلى درء أو منع أو تخفيض الآثار الضارة على صحة الإنسان والبيئة.

# "هامش التحمل" ويعني النسبة المئوية من القيمة الحدية التي يمكن تجاوزها ولعدد محدود من المرات خلال زمن معين .

# "عتبة الإنذار" وتعني مستوى التلوث الذي إذا تم تجاوزه فسوف يشكل خطورة على صحة الإنسان وبالتالي لابد من اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتخفيض مستوى التلوث.

المادة (3):

القائمة الأولية للمعايير الوطنية لجودة الهواء (والتي يمكن مستقبلاً إضافة ملوثات جديدة لهذه القائمة):

- ثاني أكسيد الكبريت (SO2).

- أكاسيد الأزوت NOx (أحادي و ثنائي أكسيد الأزوت NO و NO2).

- أول أكسيد الكربون (CO).

- الأوزون (O3).

- الرصاص (Pb).

- الغبار و العوالق الكلية (Total Suspended Particulate, TSP).

- الغبار و العوالق القابلة للاستنشاق (Respirable Suspended Particulate).

- البنزن (C6H6).

- المركبات العضوية متعددة النوى العطرية (Poly-Aromatic Hydrocarbons, PAH) ممثلة بمركب بنزوبيرين (Benzo[a]pyrene).

المادة (4):

جداول المعايير الوطنية لملوثات الهواء:

- ثاني أوكسيد الكبريت (SO2):

| فترة التعرض Averaging Period | القيمة الحدية Limit value | عدد التجاوزات المسموح بها Number of exceedances | هامش التحمل Margin of tolerance |
| --- | --- | --- | --- |
|  | μg/m3 | ppm |  |  |
| 10 دقائق | 500 | 0.188 | لا يوجد | لا يوجد |
| 1 ساعة | 350 | 0.132 | 24 مرة في السنة | 43% من القيمة الحدية (150 μg/m3) |
| 24 ساعة | 125 | 0.047 | 3 مرات في السنة | لا يوجد |
| سنة | 50 | 0.019 | لا يوجد | لا يوجد |

ملاحظة:500 μg/m3  هي عتبة الإنذار لثاني أوكسيد الكبريت على أن تقاس خلال ثلاثة ساعات متتالية.

- ثنائي أوكسيد الأزوت (NO2):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value | عدد التجاوزات المسموح بها Number of exceedances | هامش التحمل Margin of tolerance |
| --- | --- | --- | --- |
|  | μg/m3 | ppm |  |  |
| 1 ساعة | 200 | 0.105 | 18 مرة في السنة | 50% من القيمة الحدية (100 μg/m3) |
| سنة | 40 | 0.021 | لا يوجد | 50% من القيمة الحدية (20 μg/m3) |

ملاحظة:400 μg/m3  هي عتبة الإنذار لثنائي أوكسيد الأزوت على أن تقاس خلال ثلاثة ساعات متتالية.

- الأوزون (O3):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value |
| --- | --- |
|  | μg/m3 | ppm |
| 1 ساعة | 160 | 0.08 |
| 8 ساعات | 120 | 0.06 |

- أول أوكسيد الكربون (CO):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value |
| --- | --- |
|  | mg/m3 | ppm |
| 30 دقيقة | 60 | 51.5 |
| 1 ساعة | 30 | 25.8 |
| 8 ساعات | 10 | 8.6 |

- الرصاص (Pb):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value μg/m3 |
| --- | --- |
| متوسط سنوي | 1 |

- العوالق الكلية (TSP):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value μg/m3 |
| --- | --- |
| متوسط يومي 24 ساعة | 240 |
| متوسط سنوي | 150 |

- العوالق القابلة للاستنشاق (PM-10):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value μg/m3 |
| --- | --- |
| متوسط يومي 24 ساعة | 100 |
| متوسط سنوي | 50 |

- البنزن (Benzene, C6H6):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value μg/m3 |
| --- | --- |
| متوسط سنوي | 20 |

- المركبات العضوية متعددة النوى العطرية ممثلة بمركب بنزوبيرين (Benzo[a]pyrene):

| فترة التعرض Averaging period | القيمة الحدية Limit value نانوغرام/متر مكعب (ng/m3) |
| --- | --- |
| متوسط سنوي | 1 |