المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف الصحي 2580

| الجمهورية العربية السورية وزارة الصناعة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية | الموضوع: المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف العامة | م.ق.س: 2580 / 2002 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ICS: 13.030.20 |
|  |  | S.N.S: 2580 / 2002 |
| Limitation of discharged liquid wastes of economic activities in sewer network |
| المجال تحدد هذه المواصفة الاشتراطات والخواص التي يجب أن تتوفر في المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف العامة بهدف الحفاظ عليه، والتشغيل الأمثل لمحطات معالجة مياه الصرف والحصول على نواتج آمنة بيئياً. تسري أحكام هذه المواصفة على النشاطات التالية: الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية والدوائية الصناعات النسيجية الخدمات الصحية أي منشأة أو نشاط اقتصادي يصرف مياه ملوثة التعاريف 2/1 مياه الصرف العامة: هي المياه المصروفة من التجمعات السكانية أو الصناعية أو أي منشأة أو نشاط اقتصادي، والمطروحة إلى شبكة الصرف العامة، وتصنف حسب مصدرها إلى مياه تحتوي على مخلفات منزلية، تجارية، صناعية، ومن منشآت اقتصادية. |
| رقم قرار الاعتماد 142 | تاريخ الاعتماد 10/6/2002 | إلزامية التطبيق |
| Syrian Arab Organization for Standardization and Metrology |

2/2- مياه الصرف الصناعي:

هي المياه التي تنتج عن نشاطات صناعية والتي تحتوي على المخلفات والملوثات الناتجة عن مختلف مراحل هذه النشاطات، سواء كانت معالجة أم غير معالجة.

2/3- شبكة الصرف العامة:

هي شبكة من خطوط القساطل والمجاري والتي يتم بواسطتها تجميع ونقل مياه الصرف العامة بشكل مشترك أو منفصل مع مياه الأمطار، والهدف من شبكة الصرف العامة هو تجميع ونقل مياه الصرف إلى محطات المعالجة أو نقطة الصرف النهائية.

3- الحدود القصوى المسموح بها في مياه الصرف الصناعي قبل طرحها إلى شبكة الصرف العامة:

يجب أن تتحقق الاشتراطات التالية في مياه الصرف الصناعي التي تصرف من النشاطات الواردة أعلاه إلى شبكة الصرف العامة:

| اسم العنصر | الرمز | الحد الأقصى المسموح به | الوحدة | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- درجة الحرارة | T | 35 | سيليسيوس |  |
| 2- الرقم الهيدروجيني | PH | 9.5-6.5 | / |  |
| 3- المواد الصلبة القابلة للترسيب | S.S | 10 | مل/ل | بعد 30 دقيقة |
| 4- مجموع المواد العالقة | T.S.S | 500 | مغ/ل |  |
| 5- الكبريتيد | S | 2 | مغ/ل |  |
| 6- الكبريتات | So4 | 1000 | مغ/ل |  |
| 7- الأمونيا/ الأمونيوم | NH4-N NH3-N | 100 | مغ/ل |  |
| 8- الفوسفات | Po4 | 20 | مغ/ل |  |
| 9- الزيوت والشحوم القابلة للتصبن والمواد الراتنجية | - | 100 | مغ/ل |  |
| 10- الزيوت والشحوم المعدنية | - | 10 | مغ/ل |  |
| 11- الباريوم | Ba | 3.0 | مغ/ل |  |
| 12- البورون | B | 1.0 | مغ/ل |  |
| 13- الكادميوم | Cd | 0.1 | مغ/ل |  |
| 15- الكروم السداسي | Cr | 0.1 | مغ/ل |  |
| 16- الكروم الكلي | Cr | 2.0 | مغ/ل |  |
| 17- النحاس | Cu | 1.0 | مغ/ل |  |
| 18- الرصاص | Pb | 1.0 | مغ/ل |  |
| 19- الزئبق | Hg | 0.01 | مغ/ل |  |
| 20- النيكل | Ni | 2.0 | مغ/ل |  |
| 21- السيلينيوم | Se | 1.0 | مغ/ل |  |
| 22- الفضة | Ag | 1.0 | مغ/ل |  |
| 23- التوتياء | Zn | 4.0 | مغ/ل |  |
| 24- السيانيد | Cn | 0.5 | مغ/ل |  |
| 25- الزرنيخ | As | 0.1 | مغ/ل |  |
| 26- مركبات الفينول | - | 2.0 | مغ/ل |  |
| 27- الاحتياج الكيمياحيوي للأوكسجين | BOD | 800 | مغ/ل |  |
| 28- الاحتياج الكيميائي للأوكسجين | COD | 1600 | مغ/ل |  |
| 29- الأملاح الكلية المنحلة | T.D.S | 2000 | مغ/ل |  |
| 30- الكلورايد | Cl | 600 | مغ/ل |  |
| 31- الفلورايد | F | 8.0 | مغ/ل |  |
| 32- المبيدات | - | 0.005 | مغ/ل |  |
| 33- المنظفات | ABS | 5 | مغ/ل |  |
| 34- المركبات العضوية الهالوجينية | AOX | 0.1 | مغ/ل |  |

4- المواد والمخلفات غير المسموح بإلقائها إلى شبكة الصرف العامة:

- ردم، رماد، زجاج، بحص، رمل، اسمنت، مونة إسمنتية، قمامة صلبة، تفل، طحل، خميرة، ألياف، قطع قماش، مواد صنعية، أخشاب، وغيرها.

- صمغ صنعي، دهان، سوائل، مطاطية أو كاوتشوكية، مستحلبات، سوائل قمامة، وغيرها.

- مخلفات زراعية، حيوانية، نباتية (روث، تبن، قش، بذور نباتية) وغيرها.

- مخلفات مسالخ (صوف، ريش، شعر، أحشاء، عظام، بقايا جلود) وغيرها.

- بنزين، مازوت، كاز، نفط، تينر، شحم، بيتومين، قطران، زيوت معدنية، زيوت وشحوم حيوانية ونباتية وغيرها.

- حموض، قلويات، ماءات الكالسيوم، مواد هيدرو كربونية مكلورة، أملاح معدنية، كربيد وغيرها.

- مواد مستنفدة للأوكسجين المنحل مثل سولفيت الصوديوم وسولفات الحديدي وغيرها.

5- المصطلحات

| شبكة الصرف العامة | Public Sewer Network |
| --- | --- |
| الصناعات الدوائية | Medical Industries |
| الصناعات الغذائية | Food Industries |
| الصناعات الكيميائية | Chemical Industries |
| الصناعات النسيجية | Textile Industries |
| مياه الصرف الصناعي | Industrial Wastewater |
| مياه الصرف العامة | Genera |

6- المراجع

- ورشة العمل حول استعمالات المياه العادمة والمعالجة في الزراعة العربية- أكساد- طرابلس- ليبيا من 25/4 وحتى 30/4/1998

- المواصفة القياسية الأردنية رقم (202) والخاصة بالمياه العادمة الخارجة من المصنع.

- الدليل الاسترشادي العام بالحدود القصوى للملوثات الناتجة عن الصناعة في الوطن العربي- جامعة الدول العربية- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

- ورقة العمل /A115/ الألمانية: ملاحظات حول صرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف العامة كانون الثاني 1983

(gesellshaft zur forderung der abwassertechnik e.v. (GEA) A115)

- التشريعات الفيدرالية الأمريكية- وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA"

COD of Federal Regulations- CFR- Title40-

- دراسة هوارد وهمفريز في الجمهورية العربية السورية الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق 1978

- دليل استعمال المياه العادمة المعالجة في الري الصادر عن الفاو 1985

- Water Pollution Control Federation, Wastewater Treatment Plant Design, Manual of Practice, No.8, 1971

- U.S. EPA. (1981a), Russel, ET Al.(1983), Geating (1981) And U.S.EPA (1986a).

- Wastewater engineering treatment, disposal and reuse second edition Metcalf & eddy, inc MCGRAW- HILL, INC- 1979

- الجهات التي شاركت في إعداد هذه المواصفة

- وزارة الإسكان والمرافق / محطة معالجة الصرف الصحي بدمشق

- جامعة دمشق/ كلية الهندسة المدنية

- مركز الدراسات والبحوث العلمية

- وزارة الري- مديرية مكافحة التلوث

- وزارة الدولة لشؤون البيئة

- وزارة الصناعة

- وزارة الزراعة / مديرية البحوث الزراعية

- وزارة الصحة

- وزارة الدفاع / إدارة المعايرة والمقايسة

- هيئة الطاقة الذرية

- محافظة دمشق

- هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية